## Slide 1
子课题3 技术路线图
枢纽施工扰动下航运系统波动响应研究
研
究
基
础
与
数
据
支
撑
成
果
输
出
与
集
成
支
撑
研
究
基
础
与
数
据
支
撑
成
果
输
出
与
集
成
支
撑
研
究
基
础
与
数
据
支
撑
成
果
输
出
与
集
成
支
撑
施工场景
与通航约束
施工方案与工期
施工阶段与作业范围
检修安排与政策
停限航时间窗口
航道与船闸条件
组织规则及船型限制
运行与货类
多源数据
AIS轨迹与到达流
实际通过量与过坝货量
港口作业与船期记录
重点货类和货种结构
起讫点与运输批量
发运节奏与交付期限
替代运输条件
货类运输时空特征
常态对照
与外生条件
无施工运行基准
水文与天气条件
周期与季节性需求
节假日及其他管制
燃料价格与合同条件
初始负荷与积压状态
市场与主体
行为数据
分货类航线船型运价
等待航行与转运成本
港航经营收益
船舶周转与承运意愿
运力配置与航次安排
待闸绕行和船型调整
发运时间与通道选择
行为调查及组织记录
典型事件
与检验数据
历史施工与检修事件
事件前中后运行记录
到达服务与排队数据
船期运价成本变化
校准与独立检验事件
缺失异常及口径核对
工作基础
与子课题协同
空间经济整体模型
区域需求与网络背景
综合交通超级网络
多通道联系及仿真基础
子课题一数据与特征
子课题二路径及假设
子课题四需求情景
子课题五尺度与接口
补充精细航运模块
核查时间分辨率
与水运校准能力
① 施工扰动表征与航运运行波动响应
施工扰动参数化
阶段、范围、强度与持续时间
施工方案、工期与检修组合
阶段切换及工期不确定性
通航约束解析
航道通过限制与船闸停航窗口
可用时段、服务速率与船型限制
放行节奏、优先规则与作业衔接
多情景扰动库
无施工基准与典型施工阶段
不同强度、工期及恢复安排
施工与水文、需求高峰叠加
方法：施工事件窗口匹配与参数化表达
统一情景编号、时间尺度、设施与通道口径
能力供给动态建模
需求与到达过程建模
航道、船闸、船舶运力三层级输入
通行条件与设施可用性
服务过程及船型组合
有效能力与扰动折减映射
服务速率、可用时间及组织规则
扰动强度对应能力折减与恢复
能力变化时空特征
折减幅度、持续时间与恢复过程
能力时间特性及空间瓶颈
运输需求与船舶到达过程
货类、起讫点及船型时空分布
区分潜在需求与实际实现流量
常态需求波动分解
周期性、季节性及突发性
控制水文、天气及非施工因素
施工增量响应识别
基准与扰动情景对照及事件分析
响应幅度、时滞与需求弹性
供需失配与运输服务联合响应
到达与有效服务失衡引起排队增长、货物积压与实际通过量变化
刻画待闸时间分布、船期偏移、港航作业衔接及运输组织调整
识别时效损失、交付可靠性变化与重点货类差异
方法：动态排队、基准情景对照与分货类航线船型分析
输出：有效能力、到达流、通过量、积压量、时效与可靠性
明确施工影响与常态波动的区分及识别条件
② 航运市场与经营经济响应及主体行为反馈
共同驱动：运行状态变化与通航限制
能力、需求、等待时间、船期及可靠性变化分别进入成本市场分析与主体直接调整
运行变化引起成本与供需调整
通航约束直接引起组织适应
成本与市场响应
主体直接与市场驱动调整
运输成本与港航经营响应
待闸、航行、转运及周转变化
单航次单位成本与经营收益
运价响应及其作用条件
供需、成本、合同与替代条件
控制燃料变化并检验价格方向
差异化响应与传导时滞
分货类、航线、船型识别
成本与运价口径分别核算
直接适应通航与服务变化
航次、待闸组织、绕行转运
船型与发运时间调整
市场信息驱动的运输选择
承运意愿、运力配置与航次
发运时点、通道及方式选择
主体行为弹性与调整约束
货类期限、替代能力与资源约束
行为方向、调整比例与时滞
行为反馈更新有效运力、到达流与运输需求
将主体选择转化为分时段运力、到达与货类需求变化，并返回第一部分迭代计算
方法：运输成本核算、运价响应分析、离散选择与行为弹性估计
反馈方向依据数据检验，区分企业成本、货主支付运费和企业收入
运
力
配
置
反
馈
到
达
流
与
需
求
反
馈
③ 航运波动传播与动态响应模型构建
传播与恢复机制识别
识别坝区多通道及上下游港航网络的连接、剩余能力与积压作用
根据运行与行为响应证据提出传播、放大及恢复假设
融合运行与市场行为反馈的航运动态响应模型
动态排队、时变网络与离散事件仿真联动刻画能力、到达、积压及港航衔接
集成成本运价响应、运力配置与货主运输选择，求解航运内部反馈
统一需求、实际流量与积压守恒，区分延后实现及未满足需求
典型事件参数校准
施工与检修事件的前中后数据
辨识能力、到达、服务与组织参数
估计成本、运价及行为反馈参数
说明参数来源与可迁移范围
独立事件与多指标检验
使用不同事件或时段检验
通过量、排队及等待时间分布
船期偏移、运价响应及传播时滞
评估误差并修正模型假设
参
数
修
正
机
制
修
正
多情景传播与恢复推演
组合施工强度、工期、水文、需求高峰、初始负荷及替代通道条件
分析波动的传播方向、时滞、空间范围与通道间瓶颈转移
比较不同组织措施下的响应及适应性，形成后续优化任务的参数依据
供需失配与放大阈值
持续积压出现条件
扰动强度与持续时间阈值
多次短时限制的累积效应
积压消散与系统恢复
剩余服务能力与消散速度
能力恢复后的服务滞后
恢复时间与累计服务损失
敏感性与不确定性
施工、需求及行为参数扰动
关键敏感因素与情景范围
模型适用边界及参数稳健性
扰动情景库与能力映射
施工阶段、强度及工期参数
通航约束与有效能力映射
能力折减幅度和持续时间
多情景编号与标准化输入
需求基准与施工增量
常态货类需求及到达过程
周期、季节与突发波动特征
施工增量响应幅度与时滞
需求弹性及识别条件
运行与服务响应规律
能力、流量、拥堵与组织变化
排队、船期及港航作业衔接
运输时效与交付可靠性
分货类航线船型差异
市场响应与行为参数
运输成本、运价及收益变化
直接与市场驱动调整关系
运力、航次及运输选择弹性
响应方向、约束与调整时滞
航运内部反馈模块
主体调整对运力与需求的反馈
迭代关系及一致费用核算
运行、市场与行为关联参数
传播阈值与恢复规律
多通道及上下游传播时滞
供需失配与非线性放大阈值
瓶颈转移及积压消散过程
系统恢复与组织适应性
动态响应模型与接口
校准模型及独立检验结果
参数来源与不确定性范围
分时段通道货类输入输出
模块可调用性及适用边界
支撑子课题五
级联模型集成与整体验证
提供航运响应模块及接口
研究边界：航运运行、运输服务及直接市场经营响应
输出运输时间、成本、运价、可靠性、实现流量及行为参数
产业库存、生产与区域经济由相关子课题衔接
完整调度优化、多式联运优化与平台研发由项目相关任务承担
数据与模型衔接：子课题一提供数据与特征，子课题二提供全链条作用路径，子课题四反馈需求情景，子课题五统一接口并集成验证。
Notes: 子课题三技术路线细化方案。依据此前确定的三项主要研究内容及两页路线对比完善，保留施工扰动、运行与货类数据、市场行为、网络传播、模型方法、校准检验及成果接口内容。第一部分增加施工参数—通航约束—多情景库，以及能力与需求并行分支、常态波动识别和供需失配服务响应。第二部分区分通航限制引起的直接适应和市场信息驱动调整，两条反馈路线分别更新能力供给及到达需求，不预设成本增加必然引起运价上涨。第三部分将机制识别、响应模型构建、事件校准、独立检验和多情景传播恢复推演联动，校准及检验结果返回模型修正。完整级联模型、产业响应和项目平台任务按子课题分工衔接。