## Slide 1
子课题3 技术路线图
枢纽施工扰动下航运系统波动响应研究
研
究
基
础
与
数
据
支
撑
成
果
输
出
与
集
成
支
撑
施工扰动
与通航约束
施工阶段 · 作业范围
停限航窗口
通航条件变化
运行与货类
多源数据
AIS · 到达流
过坝货量 · 重点货类
运输时空特征
市场与主体
行为数据
运价 · 成本 · 船期
运力配置 · 航次安排
发运与通道选择
研究基础
与背景条件
区域需求 · 网络背景
空间经济整体模型
综合交通超级网络
① 施工扰动表征与航运运行波动响应
施工扰动表征
阶段 · 范围 · 持续时间
通航约束与能力折减
供需与组织波动
有效能力 · 需求时空变化
到达流 · 排队 · 船期
运行响应度量
港航作业衔接 · 运输组织
时效与可靠性变化
方法：施工事件分析 · 基准/扰动情景对照 · 分货类、航线与船型响应识别
② 航运市场与经营经济响应及主体行为反馈
成本与经营响应
等待/航行/转运成本
港航经营收益变化
运价与市场调整
成本传导 · 供需失衡
货类/航线/船型差异
主体行为响应
运力配置 · 航次调整
发运时点 · 通道选择
行为调整反馈至有效运力、到达流与运输需求
方法：运输成本核算 · 运价响应分析 · 离散选择与行为弹性估计
③ 航运波动传播与动态响应模型构建
网络传播分析
坝区多通道
上下游港航网络
传播与恢复规律
时滞 · 放大阈值
积压消散 · 恢复
动态响应建模
运行—市场—行为
耦合反馈模块
校准与情景检验
典型历史事件
多情景 · 敏感性
方法：动态排队理论 · 时变网络 · 离散事件仿真
校验：能力/排队/船期/运价响应 · 参数辨识 · 误差与不确定性评估
指标体系与响应规律
能力 · 流量 · 拥堵
时效 · 可靠性
市场响应与行为参数
成本 · 运价 · 收益变化
选择弹性 · 调整时滞
波动传播与恢复参数
传播时滞 · 非线性阈值
积压消散 · 系统恢复
航运动态响应模块
运行—市场—行为耦合
标准化参数与输入输出接口
支撑子课题五
级联模型集成与验证
研究边界：航运运行、服务及直接市场经营响应；区域经济与产业链响应由相关子课题开展。
Notes: 依据本项目已讨论确定的子课题三研究内容绘制。研究边界限定为航运运行、运输服务、直接航运市场与经营经济响应，以及其主体行为反馈。子课题一提供多源数据与系统特征，子课题二提供级联机理与关联路径，子课题四开展区域及产业链响应分析，子课题五负责全链条模型集成与整体验证。空间经济整体模型与综合交通超级网络提供区域需求、网络背景和仿真基础；细粒度航运响应模型仍需独立构建、校准及检验。